## Slide 1: Plastik Sanayi
Remzi ÖZKAN
Endüstri Mühendisi

## Slide 2
Plastik Film Makinaları
Film İmalatı (Blown film)
Plastik Şişirme Makinaları
Boru, Profil ve Levha (Film)
PLASTİK DOĞRAMA
1)Enjeksiyon Ürünleri İmalatı
2)Budinözler (Ekstruderler)
3)İleri Teknoloji (Bilgisayar kontrollü) Ekstruderler
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 3: Enjeksiyon Ürünleri İmalatı
  Enjektörlerin katalog gramajı
  - Kapasite (kg/yıl) = E (kg/gün) x 300 x R
Enjektörler Randıman Faktörü (%)
1- Basit Enjektörler 35
2- Dik Enjektörler 45
3- Yarı Otomatik Yatık Enjektörler 60
4- Tam Otomatik Enjektörler 85
Enjektör Gramajı (Gr) | Günlük Plastik Madde Sarfiyatı (Kg.) (8 saatlik)
5 | 14
10 | 25
20 | 45
30 | 64
40 | 80
50 | 93
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 4: Enjeksiyon Ürünleri İmalatı
  6000 gr üzeri ve özel imal enjeksiyon makinaları
K (kg/yıl)= (A/1000) x 60 /B x 8 x 300 x R
A: Bir şarjda yüklenen plastik miktarı, gr.
B: Şarj süresi (doldurma-boşaltma dahil), dak.
R: Randıman
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 5: Örnek
Enjektör Gramajı (Gr) | Günlük Plastik Madde Sarfiyatı (Kg.)
30 | 64
40 | 80
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 6: Enjeksiyon Ürünleri İmalatı
  Döner Tablalı Enjeksiyon Kalıplama
  Döner Tablalı ve çok istasyonlu imalat
N (Adet/yıl)= n x (60/t) x 8 x 300 x R
n: İstasyon sayısı
t: Bir tam turun süresi, dak.
R: Randıman (% 70-90)
K (Kg/yıl)= N (adet/yıl) x Ürün Ağırlığı
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 7: Budinözler (Ekstruderler)
Plastik Film Makinaları
K (kg./yıl)= A x 8 saat x 300 x (D.S./60) x R
Randıman 0,70-0,90
Devir sayısı azami 60d/dak.
Çift Vida x1,5
Binde 5 plastik boyası ve titan dioksit
Sonsuz Vidanın Çapı, (mm.) | Sarfiyat (Kg/Saat)
30 | 9
35 | 11
40 | 14
45 | 18
50 | 23
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 8: Budinözler (Ekstruderler)
Plastik Şişirme Makinaları
K (Adet/yıl)= N x 60 x 8 x 300 x R
N: Dakikadaki baskı sayısı
Randıman 0,70-0,90
K (Kg/yıl)= K (adet/yıl) x Ürün Ağırlığı
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 9: İleri Teknoloji (Bilgisayar Kontrollü) Ekstruderler
Film İmalatı (Blown film)
K (kg/yıl)= M x V x 60 x 8 x 300 x R/1000
M: Filmin bir metresinin ağırlığı gr/metre
V: Film çekme hızı, m/dak.
R: Randıman (% 70-95)
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 10: İleri Teknoloji (Bilgisayar Kontrollü) Ekstruderler
Boru, Profil ve Levha İmalatı
K (ton/yıl)= M x V x 60 x 8 x 300 x R/1000
M: Mamülün metre ağırlığı, kg/m.
V: Üretim hattının çekme hızı (metre/dak.)
R: Randıman (% 70-95)
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 11: Plastik Doğrama
İşçi sayısı x 8 x 300 x verim | = m2 plastik doğrama.
İşçilik saati (1,5 saat/m2) | 
Verim 0,50-0,90
İhtiyaç Malzemeleri
PVC profil 8-10 kg/m2
Galvanizli saç profil 8-10 kg/m2
Plastik fitil 0,500-0,700 kg/m2
Ambalajlık malzeme 0,200-0,300 kg/m2
Sanayi Müdürlüğü

## Slide 12: Yazılım
Remzi ÖZKAN
Endüstri Mühendisi

## Slide 13: Yazılımcılar artık sanayici
Temmuz 2017’de Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında; “Bilişim Teknolojisi ve Yazılım” üreten işletmeler de artık “Sanayici” sıfatı kazanmıştır.

## Slide 14: Yazılım Döngüsü

## Slide 15: Satır sayısı üzerinden kapasite
Kapasite :
Kişi Sayısı x Günlük satır sayısı x 300 x R
Ortalama Satır Sayısı

## Slide 16: Adam/saat veya yazılım/saat
Kapasite:
Yazılımcı sayısı * 8 * 300 * R
Ortalama Yazılım Süresi

## Slide 17: Proje için ekip oluşturma
Kapasite:
Ekip sayısı * Gün Sayısı * R
Proje tamamlanma Süresi

## Slide 18
Teşekkür Ederiz
Sanayi Müdürlüğü